## Slide 1
김응난, 김수종
마이크로비트

## Slide 2
이번 시간 학습 내용
✔
사운드 입/출력
✔
반응 속도 체크 게임
✔
떨어지는 별 받기 게임

## Slide 3
마이크로비트(V2) 구조
핀-0
LED화면 & 빛 센서
터치 로고
마이크 LED
USB 연결 소켓
핀-1
핀-2
핀-3V
핀-GND
버튼
앞면
뒷면
라디오&블루투스 안테나
마이크
리셋&전원 버튼
배터리 소켓
CPU & 온도 센서
스피커
나침반(자기) &가속도 센서
핀

## Slide 4
마이크로비트(V2) 구조
USB 연결 소켓
버튼
앞면
뒷면
라디오&블루투스 안테나
리셋&전원 버튼

## Slide 5
3
메이크코드
4
5
마이크로비트 : 코딩 준비
2
1
호저초
6

## Slide 6
1
사운드 입/출력

## Slide 7
1) 사운드 입력_박수 하트
: 마이크가 큰 소리를 인식 -> 큰 하트, 박수 후 다시 작은 소리 감지 -> 작은 하트

## Slide 8
2) 사운드 입력_ 디스코 라이트
: 마이크가 인식한 소리의 크기(0-255)에 따라 밝기 표시
이제 선생님이 노래를 틀어 줄꺼예요 
노래에 따라 LED화면이 팡팡 변화는 것을 관찰해 봅시다.

## Slide 9
3) 사운드 입력_ 사운드 미터
: 인식한 소리의 크기(0-255)에 따라 LED 표시

## Slide 10
사운드 입력_ 사운드 미터

## Slide 11
2
반응 속도 체크 게임

## Slide 12
A+B버튼을 누르면 3-2-1! 게임이 시작됩니다.
💡 LED 1개가 켜지면 가까운 A 또는 B 버튼을 눌러주세요.
누른 버튼 방향으로 ➡️ 화살표가 나타납니다.
🚀 반응속도 체크 게임 🎮
2
1
3

## Slide 13
변수 만들기
[판정] 변수를 왜 만드는 걸까요?
더 이상 버튼 입력을 받지 않도록, 중복 처리의 오류를 막아줍니다!

## Slide 14
동작 코딩 (1)_A+B버튼
A+B버튼을 누를 때,
숫자 3,2,1 출력
0-2초 사이 랜덤 시간을 기다린 후,
랜덤LED 켜기
판정을 1로 바꿔서, A/B버튼이 동작할 수 있도록 해 줍니다.

## Slide 15
동작 코딩 (2)
A버튼을 누르면 서쪽 화살표
B버튼을 누르면 동쪽 화살표가 나타납니다.
판정을 0으로 바꿔서,
더 이상 A/B버튼이 동작되지 않도록 코딩해 줍니다.

## Slide 16
별은 상단 랜덤한 위치에서 생성되어 아래로 떨어집니다.
바구니는 게임 시작 시 하단 중앙에 위치합니다.
A 버튼 → 왼쪽으로 1칸 이동B 버튼 → 오른쪽으로 1칸 이동
별을 3개 이상 놓치면 게임이 종료됩니다. (게임이 종료되면 받은 별의 개수(Score)가 표시)
⭐떨어지는 별 받기 게임🎮

## Slide 17
먼저 알고 가기!
게임 카테고리에는 점수, 목숨, 게임종료..처럼 게임에 공통으로 필요한 기능을 미리 만들어두었어요!
우리가 변수를 직접 만들고 조건문을 짤 필요 없이, 블록만 가져다 놓으면 자동으로 작동해서 편리합니다.  오늘은 이 게임 카테고리의 블록을 사용해 봅시다!

## Slide 18
변수 만들기/LED 알아보기
**마이크로 비트 LED 좌표
떨어지는 별과, 아래쪽에서 별을 받을 바구니를 나타내는 변수를 만들어 봅니다.
Q. 별의 시작 좌표는?
Q. 별이 아래로 떨어지려면 X,Y 중 어느 좌표를 바꿔야 할까요?
Q. 바구니는 좌우로 움직이려면 X,Y 중 어느 좌표를 조정해야할 까요?

## Slide 19
코딩_ 시작세팅/바구니 위치 변경
아래쪽 중앙에서 시작
나타는 곳이 랜덤
위쪽
좌우로 움직이게
3개 이상 받지못하면 Game Over

## Slide 20
코딩_떨어지는 별/바구니
LED 가장 아래쪽으로 가려면 4번
숫자를 줄이면 한칸씩 내려오는 속도가 짧아져서 빠르게 내려옴
닿은 별은 점수를 올리고 삭제
다시 새로운 별 등장
받지 못하면, 점수-1 라이프-1
라이프가 =0 이 되면 자동으로 게임이 종료됩니다.